新疆维吾尔自治区

水资源公报

2014

新疆维吾尔自治区水利厅

目  录

一、综述	1

二、水资源量	1

(一) 降水量	2

(二) 地表水资源量	10

(三) 地下水资源量	14

(四) 水资源总量	16

三、蓄水动态	17

四、水资源开发利用	19

(一) 供水量	19

(二) 用水量	20

(三) 耗排水量	21

(四）用水指标	25

五、水体水质	26

(一) 水资源质量	26

(二) 泥沙	31

六、洪旱灾害	32

(一)洪涝灾害	32

(二)旱灾	33

七、重要水事	33

# 一、综述

2014年，全疆年降水量2394亿m3(折合降水深145.6mm)，与多年平均值相比偏少5.9%，比上年偏少21.7%，属降水偏枯年份。

2014年，全疆地表水资源量686.6亿m3，地下水资源量443.9亿m3，扣除地表水资源与地下水资源重复计算量403.6亿m3，水资源总量726.9亿m3，与多年平均值相比偏少12.7%，较上年减少23.6 %，属枯水年。

2014年，全疆共有大型水库25座（不包括电力系统水库，下同），中型水库128座，大型水库年末蓄水总量54.245亿m3，比上年末少蓄水5.834亿m3；中型水库年末蓄水总量16.673亿m3，比上年末少蓄水1.907亿m3。

2014年，全疆各类水利工程总供水量581.82亿m3，其中地表水源供水量449.40亿m3，地下水供水量131.36亿m3，中水回用量1.06亿m3。全疆水利工程补给生态环境水量5.27亿m3。

2014年，全疆废污水排放总量为10.825亿t。其中城镇居民生活废污水排放量3.106亿t，占废污水排放总量的28.7％，第二产业废污水排放量6.071亿t，占废污水排放总量的56.1％，第三产业废污水排放量1.319亿t，占废污水排放总量的12.2％。

2014年，对66条主要河流170个重点河段的137个水功能区进行了监测评价。全年期水质评价总河长为14415 km，符合和优于地面水环境质量Ⅲ类标准的河长13128 km，占总评价河长的91.1%，其中Ⅰ、Ⅱ类河长占83.5%；劣于Ⅲ类水河长1287km，占8.9%，其中劣于Ⅴ类水河长329km，占2.3%。

2014年，我区洪旱灾情总体是旱情大于汛情，局地暴雨洪水、山洪发生的范围及灾害造成的损失较历年同期偏小，但全疆大部份地区发生了不同程度的春旱和春夏连旱。据自治区防汛抗旱总指挥部办公室统计，2014年我区9个州（市、地）、18个县（市、区）遭受洪涝灾害。受灾人口7.56万人,因灾死亡9人，倒塌房屋152间；农作物受灾面积11.29千公顷，死亡大牲畜0.554万头。洪涝灾害造成直接经济损失1.996亿元，其中水利设施经济损失0.3381亿元（未包括兵团数据）。

2014年1-7月全疆主要河流水量与历年同期相比普遍偏少，其中北疆偏少25%，南疆偏少13%。南疆大部和北疆西部地区特别是北疆伊犁河流域出现较为严重的旱情。据统计，今年全区农作物受旱面积达56.33万公顷（包括旱地），成灾面积达36.51万公顷，绝收面积4.433万公顷。因旱造成15.20万人、66.20万头大牲畜饮水困难，粮食作物损失28.47万吨，直接经济总损失10.76亿元（未包括兵团数据）。

# 二、水资源量

## (一) 降水量

2014年，全疆年降水量2394亿m3(折合降水深145.6mm)，与多年平均值相比偏少5.9%，比上年偏少21.7%，属降水偏枯水年份。

1．行政分区降水量

全疆十五个州（市、地）降水量与上年比较,除哈密地区、吐鲁番地区增加9.7%、8.2%外，其余各州（市、地）均较上年偏少，其中阿勒泰地区较上年偏少36.7%，伊犁州（直属）偏少6.8%；塔城地区、巴州、喀什地区、和田地区偏少20.3%～29.1%，乌鲁木齐市、克州、昌吉州、博州、克拉玛依市、石河子市、阿克苏地区偏少11.0%～19.5%。2014年降水量与多年平均值相比,喀什地区、哈密地区偏多10.7%、8.9%，属偏丰水年；和田地区、吐鲁番地区、巴州、克州、乌鲁木齐市与多年平均相比变幅在-6.0%～2.4%之间，属平水年；塔城地区、昌吉州、石河子市、克拉玛依市、阿勒泰地区、博州偏少8.7%～14.8%，属偏枯水年；阿克苏地区、伊犁州偏少15.3%、17.4%，属枯水年。2014年全疆各行政分区降水量见表1。2014年各行政分区降水深及2014年与多年平均值比较见图1、图2。

表1                2014年新疆行政分区年降水量表

| 行政区名称 | 计算面积（km2） | 当年降水量 | 多年平均 降水量 （亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年 平均比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | (亿m3) |  |  |  |
| 乌鲁木齐市 | 15090 | 206.7 | 31.20 | 33.19 | -11.0 | -6.0 |
| 克拉玛依市 | 8396 | 76.1 | 6.385 | 7.201 | -18.0 | -11.3 |
| 吐鲁番地区 | 66739 | 46.9 | 31.27 | 31.30 | 8.2 | -0.1 |
| 哈密地区 | 142756 | 66.2 | 94.53 | 86.80 | 9.7 | 8.9 |
| 昌吉州 | 73831 | 162.0 | 119.6 | 131.1 | -16.3 | -8.8 |
| 博州 | 25091 | 254.9 | 63.95 | 75.10 | -17.0 | -14.8 |
| 巴州 | 478995 | 91.6 | 438.8 | 452.0 | -22.4 | -2.9 |
| 阿克苏地区 | 131076 | 116.7 | 152.9 | 180.5 | -19.5 | -15.3 |
| 克州 | 70064 | 249.0 | 174.5 | 182.8 | -15.7 | -4.6 |
| 喀什地区 | 111670 | 196.6 | 219.5 | 198.3 | -27.1 | 10.7 |
| 和田地区 | 249335 | 131.4 | 327.7 | 320.1 | -29.1 | 2.4 |
| 伊犁州（直属） | 57507 | 445.4 | 256.2 | 310.0 | -6.8 | -17.4 |
| 塔城地区 | 94546 | 245.3 | 231.9 | 253.9 | -20.3 | -8.7 |
| 阿勒泰地区 | 118171 | 206.9 | 244.5 | 280.8 | -36.7 | -12.9 |
| 石河子市 | 462 | 177.7 | 0.8210 | 0.9224 | -18.0 | -11.0 |
| 全 疆 | 1643729 | 145.6 | 2394 | 2544 | -21.7 | -5.9 |

注：多年平均值全国统一采用1956～2000年系列的平均值（下同）。

图1  2014年全疆各行政分区降水量比较图

图2  2014年全疆各州（市、地）降水量与多年平均比较图

2．水资源二级区降水量

全疆水资源二级区降水量与上年相比，吐哈盆地小河偏多8.3%，塔里木河干流偏多0.2%；藏西诸河、阿尔泰山南麓诸河、柴达木盆地偏少33%以上；其余各水资源二级区较上年降水量偏少变幅在11.6%～29.0%之间。与多年平均值比较，吐哈盆地小河、羌塘高原内陆区偏多7.0%、5.3%，属偏丰水年；昆仑山北麓诸小河、藏西诸河、塔里木河源流、阿尔泰山南麓诸河、塔里木河源流区、塔里木盆地荒漠区偏少0.1%～4.6%之间，属平水年；古尔班通古特荒漠区、天山北麓诸河、阿勒泰山南麓诸河、中亚细亚内陆河、塔里木河干流区偏少幅度在7.0%～24.1%之间，属偏枯水年。

2014年全疆水资源二级区年降水量见表2。2014年各水资源二级区年降水量比较见图3。

表2                2014年新疆水资源二级区年降水量表

| 水资源二级区 | 计算面积 (km2) | 年 降 水 量 | 多年平均 降水量 (亿m3) | 与上年 比 较 (±%) | 与多年 平均比较 (±%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | (亿m3) |  |  |  |
| 吐哈盆地小河 | 133599 | 88.7 | 118.4 | 110.7 | 8.3 | 7.0 |
| 天山北麓诸河 | 148950 | 238.4 | 355.1 | 402.0 | -16.9 | -11.7 |
| 塔里木盆地荒漠区 | 345030 | 17.9 | 61.84 | 64.84 | -18.4 | -4.6 |
| 古尔班通古特荒漠区 | 85134 | 57.8 | 49.17 | 52.89 | -20.2 | -7.0 |
| 柴达木盆地 | 17365 | 122.6 | 21.29 | 21.32 | -38.4 | -0.1 |
| 中亚细亚内陆河区 | 77758 | 433.5 | 337.1 | 392.9 | -11.6 | -14.2 |
| 塔里木河源流 | 429362 | 195.3 | 838.7 | 860.5 | -21.4 | -2.5 |
| 昆仑山北麓诸小河 | 196568 | 111.3 | 218.8 | 215.0 | -29.0 | 1.8 |
| 塔里木河干流 | 31606 | 31.4 | 9.915 | 13.06 | 0.2 | -24.1 |
| 羌塘高原内陆区 | 92049 | 158.0 | 145.5 | 138.2 | -27.4 | 5.3 |
| 藏西诸河 | 4516 | 310.7 | 14.03 | 14.02 | -33.9 | 0.1 |
| 阿尔泰山南麓诸河 | 81792 | 273.6 | 223.8 | 258.5 | -37.9 | -13.4 |
| 合 计 | 1643729 | 145.6 | 2394 | 2544 | -21.7 | -5.9 |

图3  2014年水资源二级区年降水量比较图

3．降水量分布特征

2014年，全疆降水量与常年相比属偏枯水年份。其中：北疆平均降水量242.8mm，与常年相比较偏少12.6%，属偏枯水年份；南疆平均降水量126.2mm，与常年相比较偏少1.5%，属平水年份；东疆平均降水量60.1mm，与常年相比较偏多6.5%，属平水略偏丰水年份。

2014年，全疆降水观测站实测资料显示，位于吐哈盆地、昆仑山、喀喇昆仑山北坡的大部分测站降水较常年有不同程度的增加，特别是吐哈盆地的12个降水观测站，当年降水量较多年平均增加12.8%，昆仑山、喀喇昆仑山北坡的23个降水观测站，当年降水量较多年平均增加9.2%；而天山北坡中段的大多数测站降水较常年有不同程度的减少，16个降水观测站中的14个站当年降水量较多年平均减少14%以上。本年度单站实测降水量最大为昌吉州的开垦河开垦水文站，年降水量为640.5mm；阿尔金山北麓的若羌气象站，年降水量只有7.9mm，是全疆实测年降水量最少的站点。年降水量增幅最大的为天山南坡东段的库米什气象站，其当年降水量是多年平均值的1.98倍；年降水量减幅最大的为阿尔金山北麓的若羌气象站，当年降水量仅为多年平均值的31.9%。受水汽成因条件和地理位置的影响，降水量季节分配不均，全疆大部分地区雨季主要出现在5～8月，准噶尔西部山地迎风坡和伊犁河谷雨季出现在3～7月。2014年代表站月降水量过程比较见图4。2014年各代表站年降水量与2013年及多年平均降水量比较见图5。2014年全疆年降水量等值线见图6；2014年全疆年降水量距平等值线见图7。

图4  2014年降水代表站月降水量过程比较

图5   新疆降水代表站2014年降水量与多年平均及2013年比较

## (二) 地表水资源量

2014年，全疆地表水资源量686.6亿m3，与多年平均值相比减少13.0 %；比2013年减少23.8%，属枯水年。

1．部分河流年径流量

乌伦古河：2014年径流量4.857亿m3，与多年均值相比偏少50.8%,与2013年相比偏少50.2%,属枯水年份。

精河：2014年径流量3.536亿m3，与多年均值相比偏少25.1%,与2013年相比增加4.0%，属枯水年份。

奎屯河：2014年径流量5.163亿m3，与多年均值相比偏少19.9%,与2013年相比增加9.2%，属枯水年份。

玛纳斯河：2014年径流量10.42亿m3，与多年均值相比偏少14.5%，与2013年相比减少6.2%，属偏枯水年份。

乌鲁木齐河： 2014年径流量2.305亿m3，与多年均值相比偏少5.6%,与2013年相比减少8.3%，属平水年份。

开都河：2014年径流量31.59亿m3，与多年均值相比偏少7.7%,与2013年相比增加3.5%，属偏枯水年份。

渭干河：2014年径流量25.66亿m3，与多年均值相比偏多1.1%,与2013年相比增加4.4%，属平水年份。

库玛拉克河：2014年径流量38.63亿m3，与多年均值相比偏少19.9%,与2013年相比减少12.2%，属枯水年份。

托什干河：2014年径流量16.96亿m3，与多年均值相比偏少37.7%,与2013年相比减少35.3%，属特枯水年份。

叶尔羌河：2014年径流量70.51亿m3，与多年均值相比偏多7.7%,与2013相比减少22.0%，属平水略偏丰年份。

喀拉喀什河：2013年径流量20.67亿m3，与多年均值相比偏少3.9%，与2013年相比减少28.8%，属平水略偏枯年份。

玉龙喀什河：2014年径流量21.75亿m3，与多年均值相比偏少1.7%，与2013年相比减少35.6%，属丰水年份。

2014年新疆部分河流实测水量与2013年及多年平均值比较见图8。

图8  2014年部分河流实测水量与2013年及多年平均值比较

2．各行政分区地表水资源量

据分析计算，2014年全疆十五个州 (市、地)中，喀什地区地表水资源量与多年平均值相比增加7.0%，属偏丰水年；巴州、和田地区、哈密地区地表水资源量分别与多年平均相比变幅在-0.4%～4.1%之间，属平水年；克州、吐鲁番地区、博州、塔城地区、克拉玛依市、昌吉州、昌吉州、石河子市地表水资源量与多年平均比较偏少8.5%～17.7%，属偏枯水年；乌鲁木齐市地表水资源量与多年平均比较偏少20.2%，属枯水年；阿克苏地区、伊犁州（直属）地表水资源量与多年平均值相比偏少28.4%、34.2%，属多年不遇的特枯水年。

2014年全疆年径流深等值线图见图9。

2014年地表水资源量与2013年相比，除哈密地区增加9.8%外，其余州 (市、地)地表水资源量与上年相比偏少范围在0.9%～44.7%之间。

2014年全疆行政分区地表水资源量见表3。2014年各行政区地表水资源量与多年平均值比较见图10。

表3               2014年新疆行政分区地表水资源量表

| 行政区名称 | 计算面积（km2） | 年水量 (亿m3) | 年径流深 （mm） | 多年平均 水 量 （亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年 平均比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市 | 15090 | 8.645 | 68.2 | 10.83 | -16.0 | -20.2 |
| 克拉玛依市 | 8396 | 0.0348 | 0.7 | 0.0400 | -44.7 | -13.0 |
| 吐鲁番地区 | 66739 | 5.537 | 8.9 | 6.136 | -6.8 | -9.8 |
| 哈密地区 | 142756 | 10.65 | 6.8 | 10.33 | 9.8 | 3.1 |
| 昌吉州 | 73831 | 26.04 | 42.4 | 30.20 | -16.7 | -13.8 |
| 博州 | 25091 | 22.98 | 92.4 | 25.73 | -0.9 | -10.7 |
| 巴州 | 478995 | 104.3 | 25.1 | 104.7 | -13.1 | -0.4 |
| 阿克苏地区 | 131076 | 48.23 | 41.5 | 67.36 | -11.4 | -28.4 |
| 克州 | 70064 | 55.35 | 97.4 | 60.51 | -18.9 | -8.5 |
| 喀什地区 | 111670 | 73.69 | 88.6 | 68.86 | -25.5 | 7.0 |
| 和田地区 | 249335 | 93.72 | 52.0 | 90.00 | -27.7 | 4.1 |
| 伊犁州（直属） | 57507 | 104.9 | 250.3 | 159.3 | -27.1 | -34.2 |
| 塔城地区 | 94546 | 45.76 | 54.8 | 52.23 | -11.7 | -12.4 |
| 阿勒泰地区 | 118171 | 86.67 | 129.8 | 102.3 | -43.5 | -15.3 |
| 石河子市 | 462 | 0.0510 | 14.2 | 0.0620 | -22.4 | -17.7 |
| 全 疆 | 1643729 | 686.6 | 41.8 | 788.7 | -23.8 | -13.0 |

图10  2014年各行政区地表水资源量与多年平均比较

3．水资源二级区地表水资源量

全疆12个水资源二级区中，除塔里木盆地、古尔班通古特荒漠区基本不产流、塔里木河干流区无地表产水量外，柴达木盆地地表水资源量与多年平均比较偏多34.4%，属丰水年；昆仑山北麓诸小河、羌塘高原内陆区地表水资源量与多年平均比较分别偏多18.2%、16.6%，属偏丰水年；藏西诸河地表水资源量偏多4.6%，吐哈盆地小河地表水资源量偏少3.6%，属平水年；塔里木河源流地表水资源量与多年平均比较偏少8.6%，属偏枯水年；天山北麓诸河、阿勒泰山南麓诸河地表水资源量与多年平均比较偏少15.3%和15.7%,属枯水年；中亚细亚内陆河区地表水资源量比多年平均偏少32.6%，属特枯水年。2014年新疆水资源二级区地表水资源量见表4。

表4                2014年新疆水资源二级区地表水资源量

| 水资源二级区 | 计算面积(km2) | 年水量（亿m3） | 年径流深 （mm） | 多年平均 水 量 （亿m3） | 与上年 比 较 （±%） | 与多年 平均比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吐哈盆地小河 | 133599 | 20.13 | 15.1 | 20.89 | -3.3 | -3.6 |
| 天山北麓诸河 | 148950 | 90.95 | 61.1 | 105.6 | -8.9 | -13.9 |
| 塔里木盆地荒漠区 | 345030 | 0.1076 | 0.0 | 0.0544 | 95.4 | 97.9 |
| 古尔班通古特荒漠区 | 85134 | 0.0736 | 0.1 | 0.0873 | -22.6 | -15.7 |
| 柴达木盆地 | 17365 | 5.607 | 32.3 | 4.171 | -16.2 | 34.4 |
| 中亚细亚内陆河区 | 77758 | 121.2 | 155.9 | 180.0 | -26.7 | -32.6 |
| 塔里木河源流 | 429362 | 277.4 | 64.6 | 303.4 | -19.9 | -8.6 |
| 昆仑山北麓诸小河 | 196568 | 53.86 | 27.4 | 45.58 | -21.9 | 18.2 |
| 塔里木河干流 | 31606 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 羌塘高原内陆区 | 92049 | 25.86 | 28.1 | 22.17 | -23.1 | 16.6 |
| 藏西诸河 | 4516 | 4.673 | 103.5 | 4.467 | -23.8 | 4.6 |
| 阿尔泰山南麓诸河 | 81792 | 86.66 | 106.0 | 102.3 | -43.5 | -15.3 |
| 全 疆 | 1643729 | 686.6 | 41.8 | 788.7 | -23.8 | -13.0 |

## (三) 地下水资源量

2014年，新疆山丘区地下水资源量281.4亿m3，平原区地下水资源量277.7亿m3，平原区与山丘区地下水资源量重复计算量为115.2亿m3，新疆地下水资源总量为443.9亿m3。平原区地下水资源量与多年平均相比偏少8.9%，较上年减少18.7%，其中降水入渗补给量12.70亿m3，与多年平均相比偏多14.7%，较上年增加5.1%；山前侧向补给量34.32亿m3，与多年平均相比偏少6.4%，较上年减少18.5%；地表水体入渗补给量237.2亿m3，与多年平均相比偏少8.9%，较上年减少18.6%。各行政分区地下水资源量、地表水资源量间不重复计算量与多年平均相比，除巴州、哈密地区、和田地区、喀什地区增加6.7%～1.0%外，其余州(市、地)均有不同程度的减少。新疆各行政分区2014年地下水资源量统计见表5。各水资源二级区地下水资源量统计见表6。

表5            2014年新疆行政分区地下水资源量表

| 行政区名称 | 计算面积（km2） | 地下水资源量 | 平原区与 山丘区间 地下水重 复计算量 （亿m3） | 分 区 地下水 资源量 （亿m3） | 分区地下水资源量与地表水资源量间 不重复计算量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总面积 | 其中平 原面积 | 平原区 （亿m3） | 山丘区 （亿m3） |  |  |  |
| 乌鲁木齐市 | 15090 | 7454 | 3.091 | 2.387 | 1.146 | 4.332 | 0.3635 |
| 克拉玛依市 | 8396 | 7801 | 1.002 | 0.2292 | 0.3057 | 0.925 | 0.3249 |
| 吐鲁番地区 | 66739 | 20536 | 6.389 | 3.384 | 3.103 | 6.670 | 1.742 |
| 哈密地区 | 142756 | 58371 | 6.007 | 6.447 | 3.775 | 8.679 | 2.292 |
| 昌吉州 | 73831 | 25212 | 12.52 | 10.76 | 5.390 | 17.891 | 3.378 |
| 博州 | 25091 | 10432 | 8.159 | 10.44 | 4.040 | 14.563 | 1.944 |
| 巴州 | 478995 | 135689 | 28.77 | 41.34 | 11.46 | 58.650 | 5.058 |
| 阿克苏地区 | 131076 | 52517 | 57.79 | 31.88 | 24.05 | 65.618 | 5.388 |
| 克州 | 70064 | 5451 | 5.406 | 27.48 | 3.16 | 29.727 | 0.8875 |
| 喀什地区 | 111670 | 42358 | 61.72 | 30.53 | 27.28 | 64.970 | 4.723 |
| 和田地区 | 249335 | 65374 | 28.27 | 26.98 | 9.61 | 45.641 | 4.488 |
| 伊犁州（直属） | 57507 | 14121 | 18.46 | 46.36 | 8.746 | 56.070 | 2.318 |
| 塔城地区 | 94546 | 29304 | 20.34 | 18.64 | 8.348 | 30.630 | 3.580 |
| 阿勒泰地区 | 118171 | 34110 | 19.13 | 24.52 | 4.623 | 39.025 | 3.838 |
| 石河子市 | 462 | 389 | 0.6959 | 0.0411 | 0.1947 | 0.542 | 0.0565 |
| 全 疆 | 1643729 | 509119 | 277.7 | 281.4 | 115.2 | 443.9 | 40.38 |

表6             2014年新疆水资源二级区地下水资源量表

| 水资源二级区 | 计算面积 (km2) | 地下水资源量 | 平原区与 山丘区间 地下水重 复计算量 （亿m3） | 分区地下 水资源量 （亿m3） | 分区地下水 资源量与地 表水资源量间 不重复计算量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总面积 | 其中平原面积 | 平原区 （亿m3） | 山丘区 （亿m3） |  |  |  |
| 吐哈盆地小河 | 133440 | 79720 | 12.65 | 11.176 | 6.966 | 16.856 | 4.052 |
| 天山北麓诸河 | 147751 | 71676 | 37.07 | 35.60 | 15.75 | 56.92 | 8.415 |
| 塔里木盆地荒漠区 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 古尔班通古特荒漠区 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 柴达木盆地 | 17365 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 1.633 | 0.9812 |
| 中亚西亚内陆河区 | 77758 | 22223 | 26.95 | 54.13 | 12.34 | 68.74 | 3.533 |
| 塔里木河源流 | 427893 | 170605 | 147.9 | 126.0 | 66.15 | 207.7 | 14.96 |
| 昆仑山北麓小河 | 196542 | 99199 | 25.12 | 18.57 | 9.40 | 34.29 | 3.887 |
| 塔里木河干流 | 31585 | 31585 | 8.978 | 0 | 0 | 8.978 | 0.2449 |
| 羌塘高原内陆区 | 90595 | 0 | 0 | 8.814 | 0 | 8.814 | 0.4665 |
| 藏西诸河 | 4516 | 0 | 0 | 0.9814 | 0 | 0.9814 | 0 |
| 阿尔泰山南麓诸河 | 80805 | 34110 | 19.13 | 24.52 | 4.623 | 39.02 | 3.838 |
| 全 疆 | 1208250 | 509118 | 277.7 | 281.4 | 115.2 | 443.9 | 40.38 |

## (四) 水资源总量

2014年，全疆年降水总量2394亿m3，地表水资源量686.6亿m3，地下水资源量443.9亿m3，扣除地下水资源与地表水资源重复计算量403.6亿m3，全疆水资源总量为726.9亿m3。平均产水系数0.30，平均产水模数4.42万m3/km2，行政分区中产水模数最大的伊犁州（直属）18.6万m3/km2,最小的克拉玛依市仅为0.43万m3/km2。2014新疆各行政分区水资源总量见表7。

水资源二级区产水模数最大的中亚细亚内陆河区为16.0万m3/km2，最小的塔里木盆地荒漠区仅为0.003万m3/km2。2014年新疆各水资源二级分区水资源总量见表8。

2014年，水资源总量比多年平均值减少105.9亿m3，减幅为12.7%，较上年减少23.6%。

2014年，新疆国外、省外入境水量75.92亿m3，河川径流总量为762.5亿m3；2014年新疆流出国境、流入外省水量166.8亿m3。

表7              2014年新疆行政分区水资源总量表

| 行政区名称 | 计 算 面 积 （km2） | 年 降 水 量 （亿m3） | 地表水 资源量 （亿m3） | 地下水 资源量 （亿m3） | 重 复 计算量 （亿m3） | 总 水 资源量 （亿m3） | 产 水 系 数 | 产水模数 （万m3/km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市 | 15090 | 31.20 | 8.645 | 4.332 | 3.968 | 9.009 | 0.29 | 5.97 |
| 克拉玛依市 | 8396 | 6.385 | 0.035 | 0.9252 | 0.6004 | 0.3596 | 0.06 | 0.43 |
| 吐鲁番地区 | 66739 | 31.27 | 5.537 | 6.670 | 4.928 | 7.279 | 0.23 | 1.09 |
| 哈密地区 | 142756 | 94.53 | 10.65 | 8.679 | 6.387 | 12.95 | 0.14 | 0.91 |
| 昌吉州 | 73831 | 119.6 | 26.04 | 17.89 | 14.51 | 29.42 | 0.25 | 3.98 |
| 博 州 | 25091 | 63.95 | 22.98 | 14.56 | 12.62 | 24.92 | 0.39 | 9.93 |
| 巴 州 | 478995 | 438.8 | 104.32 | 58.65 | 53.59 | 109.4 | 0.25 | 2.28 |
| 阿克苏地区 | 131076 | 152.9 | 48.23 | 65.62 | 60.23 | 53.61 | 0.35 | 4.09 |
| 克 州 | 70064 | 174.5 | 55.35 | 29.73 | 28.84 | 56.23 | 0.32 | 8.03 |
| 喀什地区 | 111670 | 219.5 | 73.69 | 64.97 | 60.25 | 78.41 | 0.36 | 7.02 |
| 和田地区 | 249335 | 327.7 | 93.72 | 45.64 | 41.15 | 98.21 | 0.30 | 3.94 |
| 伊犁州（直属） | 57507 | 256.2 | 104.9 | 56.07 | 53.75 | 107.2 | 0.42 | 18.6 |
| 塔城地区 | 94546 | 231.9 | 45.76 | 30.63 | 27.05 | 49.35 | 0.21 | 5.22 |
| 阿勒泰地区 | 118171 | 244.5 | 86.67 | 39.02 | 35.19 | 90.50 | 0.37 | 7.66 |
| 石河子市 | 462 | 0.8210 | 0.0510 | 0.5423 | 0.4858 | 0.1076 | 0.13 | 2.33 |
| 全 疆 | 1643729 | 2394 | 686.6 | 443.9 | 403.6 | 726.9 | 0.30 | 4.42 |

表8              2014年新疆水资源二级区水资源总量表

| 水资源二级区 | 计 算 面 积 （km2） | 年降 水量 （亿m3） | 地表水 资源量 （亿m3） | 地下水 资源量 （亿m3） | 重 复 计算量 （亿m3） | 总 水 资源量 （亿m3） | 产水 系数 | 产水模数 （万m3/km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吐哈盆地小河 | 133599 | 118.4 | 20.13 | 16.86 | 12.80 | 24.19 | 0.20 | 1.81 |
| 天山北麓诸河 | 148950 | 355.1 | 90.95 | 56.92 | 48.51 | 99.36 | 0.28 | 6.67 |
| 塔里木盆地荒漠区 | 345030 | 61.84 | 0.1076 |  | 0 | 0.1076 | 0.002 | 0.003 |
| 古尔班通古特荒漠区 | 85134 | 49.17 | 0.0736 |  | 0 | 0.0736 | 0.001 | 0.009 |
| 柴达木盆地 | 17365 | 21.29 | 5.607 | 1.633 | 0.6519 | 6.588 | 0.31 | 3.79 |
| 中亚细亚内陆河区 | 77758 | 337.1 | 121.2 | 68.74 | 65.20 | 124.8 | 0.37 | 16.0 |
| 塔里木河源流 | 429362 | 838.7 | 277.4 | 207.7 | 192.7 | 292.4 | 0.35 | 6.81 |
| 昆仑山北麓诸小河 | 196568 | 218.8 | 53.86 | 34.29 | 30.40 | 57.75 | 0.26 | 2.94 |
| 塔里木河干流 | 31606 | 9.915 | 0 | 8.978 | 8.733 | 0.2449 | 0.02 | 0.08 |
| 羌塘高原内陆区 | 92049 | 145.5 | 25.86 | 8.814 | 8.347 | 26.33 | 0.18 | 2.86 |
| 藏西诸河 | 4516 | 14.03 | 4.673 | 0.9814 | 0.9814 | 4.673 | 0.33 | 10.3 |
| 阿尔泰山南麓诸河 | 81792 | 223.8 | 86.66 | 39.02 | 35.19 | 90.50 | 0.40 | 11.1 |
| 合 计 | 1643729 | 2394 | 686.6 | 443.9 | 403.6 | 726.9 | 0.30 | 4.42 |

# 三、蓄水动态

2014年，全疆共有大型水库25座（不包括电力系统水库，下同），中型水库128座，年末水库蓄水总量70.918亿m3，比上年末少蓄水7.742亿m3。其中大型水库年末蓄水总量54.245亿m3，比上年末少蓄水5.834亿m3；中型水库年末蓄水总量16.673亿m3，比上年末少蓄水1.907亿m3。2014年新疆各州（市、地）大中型水库蓄水统计见表9。2014年新疆大中型水库蓄水动态变化见图11。

表9                2014年新疆大中型水库蓄水统计表

| 行政区名称 | 大型水库座数 (座) | 年初蓄 水总量 （亿m3） | 年末蓄 水总量 （亿m3） | 年蓄水 变 量 （亿m3） | 中型水库座数 (座) | 年初蓄 水总量 （亿m3） | 年末蓄 水总量 （亿m3） | 年蓄水 变 量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市 |  |  |  |  | 4 | 0.919 | 0.425 | -0.494 |
| 克拉玛依市 | 1 | 0.651 | 0.624 | -0.028 | 5 | 1.115 | 1.047 | -0.068 |
| 吐鲁番地区 |  |  |  |  | 5 | 0.593 | 0.533 | -0.060 |
| 哈密地区 |  |  |  |  | 4 | 0.135 | 0.138 | 0.003 |
| 昌吉州 | 1 | 2.004 | 1.501 | -0.503 | 20 | 2.035 | 1.662 | -0.372 |
| 博州 |  |  |  |  | 3 | 0.281 | 0.177 | -0.104 |
| 巴州 | 2 | 1.272 | 1.043 | -0.229 | 9 | 0.912 | 0.719 | -0.194 |
| 阿克苏地区 | 4 | 3.362 | 3.798 | 0.436 | 12 | 1.300 | 1.564 | 0.264 |
| 克州 |  |  |  |  | 2 | 0.638 | 0.645 | 0.007 |
| 喀什地区 | 5 | 8.795 | 9.130 | 0.335 | 20 | 2.353 | 2.521 | 0.169 |
| 和田地区 | 1 | 2.847 | 2.439 | -0.408 | 9 | 0.495 | 0.626 | 0.131 |
| 伊犁州（直属） | 2 | 12.180 | 12.620 | 0.440 |  |  |  |  |
| 塔城地区 | 1 | 0.693 | 0.493 | -0.200 | 14 | 2.474 | 1.827 | -0.647 |
| 阿勒泰地区 | 5 | 25.284 | 20.093 | -5.191 | 17 | 4.275 | 3.770 | -0.506 |
| 石河子市 | 3 | 2.993 | 2.506 | -0.487 | 4 | 1.055 | 1.019 | -0.036 |
| 全 疆 | 25 | 60.080 | 54.245 | -5.834 | 128 | 18.580 | 16.673 | -1.907 |

图11  2014年新疆大中型水库蓄水动态变化图

# 四、水资源开发利用

## (一) 供水量

2014年全疆总供水量581.82亿m3（注：不包括天然生态补水）。2014年新疆供水组成比例见图12。

供水量中，地表供水量449.40亿m3，地下水利用量131.35亿m3，中水利用量1.06亿m3。地表供水量中：引水工程供水量393.02亿m3，蓄水工程供水量47.57亿m3，提、调水工程供水量8.82亿m3。

2014年新疆行政分区供水量见表10。2014年新疆各州(市、地)供水量组成见图12。

表10             2014年新疆行政分区供水量表            单位：亿m3

| 行政区名称 | 地 表水 供 水 量 | 地下水 利用量 | 中 水 利用量 | 总供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄 水 | 引 水 | 提 、调水 | 合 计 |  |  |  |
| 乌鲁木齐市 | 1.72 | 4.22 | 0 | 5.94 | 4.75 | 0.54 | 11.24 |
| 克拉玛依市 | 0.54 | 1.74 | 3.03 | 5.31 | 0.91 | 0.20 | 6.41 |
| 吐鲁番地区 | 1.43 | 2.92 | 0 | 4.35 | 8.86 | 0.02 | 13.23 |
| 哈密地区 | 1.69 | 2.89 | 0 | 4.58 | 6.84 | 0.06 | 11.48 |
| 昌吉州 | 13.80 | 6.70 | 2.04 | 22.54 | 25.37 | 0.02 | 47.92 |
| 博 州 | 0.35 | 9.29 | 0 | 9.64 | 6.80 | 0.001 | 16.44 |
| 巴 州 | 1.75 | 36.52 | 0.40 | 38.67 | 17.55 | 0.03 | 56.24 |
| 阿克苏地区 | 2.86 | 96.82 | 0.08 | 99.75 | 11.90 | 0.01 | 111.67 |
| 克 州 | 0.63 | 10.96 | 0 | 11.59 | 1.22 | 0.001 | 12.81 |
| 喀什地区 | 8.10 | 87.00 | 0 | 95.10 | 21.68 | 0 | 116.78 |
| 和田地区 | 5.51 | 35.51 | 0 | 41.02 | 4.60 | 0.001 | 45.62 |
| 伊犁州（直属） | 0.47 | 46.71 | 0.83 | 48.00 | 3.79 | 0.03 | 51.83 |
| 塔城地区 | 3.29 | 23.31 | 0.99 | 27.59 | 15.41 | 0.09 | 43.09 |
| 阿勒泰地区 | 4.79 | 26.63 | 1.45 | 32.88 | 0.44 | 0.02 | 33.34 |
| 石河子市 | 0.64 | 1.80 | 0 | 2.44 | 1.24 | 0.03 | 3.71 |
| 全 疆 | 47.57 | 393.02 | 8.82 | 449.40 | 131.35 | 1.06 | 581.82 |

注：兵团供水量包含在各行政区供水量统计中。

图13  2014年新疆各州(市、地)供水量组成图

## (二) 用水量

2014年全疆用水总量为581.82亿m3,其中生产用水量567.28亿m3, 生活用水9.28亿m3，生态环境补水量5.27亿m3。一产用水中灌溉用水543.89亿m3,鱼塘补水3.75亿m3、牲畜用水3.35亿m3；二产用水中工业用水量13.25亿m3,建筑用水1.14亿m3；三产即服务业用水为1.88亿m3；居民生活用水9.28亿m3。全疆用水量组成比例见图14。

另外，2014年度，阿勒泰地区实施了向乌伦古湖和科克苏湿地补水7.3亿m3，塔里木河向大西海子以下河道输送生态水0.0727亿m3。

受自然地理条件、经济发展水平、产业结构以及城镇化水平差异的影响,用水组成不尽相同。除石河子市、乌鲁木齐市、克拉玛依市、哈密地区、昌吉州外，其余各州(市、地)农牧业灌溉用水量占用水总量的90%以上,其中喀什地区、阿克苏地区、和田地区、克州、塔城地区灌溉用水量占用水总量的95%以上。乌鲁木齐市城乡居民生活用水量占全市用水总量的13.5%,工业用水量占20.2%，两项合计占全市用水总量的33.7%，而石河子市工业用水占全市总用水量的29.9%，生活用水量占到总用水量的10.8%，生活和工业用水量占总用水量比例为全疆各州(市、地)之首。吐鲁番地区、哈密地区、昌吉州地下水开发利用量占到总用水量的50%以上，比重有逐渐加大之势。2014年新疆各州 (市、地)用水量组成见图14。2014年新疆行政分区用水量见表11。

## (三) 耗排水量

1．耗水量

耗水量是指在输水、用水过程中,通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉而不能回归至地表水体和地下含水层的水量。

2014年新疆耗水总量392.90亿m3,平均耗水率67.5%。在行政分区中,由于各州（市、地）气候因素、水源条件和管理水平的不同，耗水率有所差异。

2014年新疆耗水量组成见图15。各州（市、地）耗水率及耗水量见表12。

表11                               2014年新疆行政分区用水量表                         单位:亿m3

| 行政区名称 | 生 产 用 水 量 | 居民生活用水量 | 生态环境用水量 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 产 | 二 产 | 三 产 |  |  |  |
|  | 用水量 | 其中地下水 | 用水量 | 其中地下水 | 用水量 | 其中地下水 | 用水量 | 其中地下水 | 用水量 | 其中地下水 | 总用水量 | 其中地下水 |
| 乌鲁木齐市 | 6.55 | 2.68 | 2.39 | 0.82 | 0.32 | 0.17 | 1.49 | 0.83 | 0.49 | 0.25 | 11.24 | 4.75 |
| 克拉玛依市 | 4.37 | 0.20 | 1.27 | 0.54 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.12 | 0.54 | 0.02 | 6.41 | 0.91 |
| 吐鲁番地区 | 12.11 | 8.23 | 0.50 | 0.39 | 0.08 | 0.03 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 13.23 | 8.86 |
| 哈密地区 | 10.33 | 6.01 | 0.61 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 11.48 | 6.84 |
| 昌吉州 | 44.35 | 22.86 | 2.20 | 1.66 | 0.16 | 0.12 | 0.72 | 0.54 | 0.50 | 0.21 | 47.92 | 25.37 |
| 博 州 | 15.80 | 6.46 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 16.44 | 6.80 |
| 巴 州 | 52.78 | 14.42 | 2.03 | 1.55 | 0.30 | 0.23 | 0.55 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | 56.24 | 17.55 |
| 阿克苏地区 | 109.26 | 10.04 | 0.86 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.43 | 0.41 | 0.00 | 111.67 | 11.90 |
| 克 州 | 12.35 | 1.02 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 12.81 | 1.22 |
| 喀什地区 | 114.07 | 19.97 | 0.84 | 0.44 | 0.25 | 0.39 | 1.31 | 0.73 | 0.31 | 0.15 | 116.78 | 21.68 |
| 和田地区 | 44.29 | 4.16 | 0.17 | 0.04 | 0.29 | 0.14 | 0.63 | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 45.62 | 4.60 |
| 伊犁州（直属） | 48.80 | 2.09 | 1.06 | 0.71 | 0.19 | 0.07 | 1.28 | 0.52 | 0.49 | 0.40 | 51.83 | 3.79 |
| 塔城地区 | 41.57 | 14.57 | 0.57 | 0.37 | 0.08 | 0.04 | 0.41 | 0.22 | 0.46 | 0.22 | 43.09 | 15.41 |
| 阿勒泰地区 | 32.44 | 0.34 | 0.42 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 33.34 | 0.44 |
| 石河子市 | 1.91 | 0.30 | 1.11 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.21 | 0.38 | 0.11 | 3.71 | 1.24 |
| 全 疆 | 550.99 | 113.34 | 14.40 | 9.02 | 1.88 | 1.28 | 9.28 | 5.09 | 5.26 | 2.62 | 581.82 | 131.35 |

注：兵团用水量包含在各行政区用水量统计中。

表12                          2014年新疆行政分区耗水率及耗水量分析表

| 行政区名称 | 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 工 业 | 城镇公共 | 居民生活 | 生态环境 | 总耗水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗水率 （%） | 耗水量 (亿m3) | 耗水率 （%） | 耗水量 (亿m3) | 耗水率 （%） | 耗水量 (亿m3) | 耗水率 （%） | 耗水量 (亿m3) | 耗水率 （%） | 耗水量 (亿m3) | 耗水率 （%） | 耗水量 (亿m3) | 耗水率 （%） | 耗水量 (亿m3) |
| 乌鲁木齐市 | 77.9 | 4.04 | 70.7 | 0.96 | 47.6 | 1.08 | 69.3 | 0.31 | 41.2 | 0.63 | 48.5 | 0.24 | 64.6 | 7.25 |
| 克拉玛依市 | 79.2 | 2.44 | 80.8 | 1.04 | 50.0 | 0.62 | 72.5 | 0.05 | 55.3 | 0.13 | 80.2 | 0.44 | 73.6 | 4.72 |
| 吐鲁番地区 | 79.1 | 5.66 | 75.1 | 3.72 | 46.3 | 0.22 | 62.5 | 0.07 | 82.0 | 0.16 | 80.0 | 0.20 | 75.8 | 10.03 |
| 哈密地区 | 68.1 | 4.90 | 65.6 | 2.06 | 45.8 | 0.27 | 57.3 | 0.04 | 54.9 | 0.20 | 77.1 | 0.16 | 66.4 | 7.62 |
| 昌吉州 | 70.0 | 26.50 | 72.7 | 4.72 | 47.2 | 0.98 | 69.9 | 0.19 | 46.6 | 0.37 | 94.5 | 0.47 | 69.4 | 33.24 |
| 博 州 | 59.1 | 7.90 | 62.0 | 1.51 | 45.0 | 0.10 | 68.0 | 0.06 | 62.2 | 0.14 | 78.0 | 0.08 | 59.5 | 9.79 |
| 巴 州 | 64.2 | 24.84 | 65.4 | 9.22 | 45.7 | 0.82 | 78.0 | 0.41 | 62.4 | 0.37 | 78.7 | 0.45 | 64.2 | 36.11 |
| 阿克苏地区 | 69.9 | 59.67 | 75.0 | 17.92 | 50.5 | 0.43 | 50.0 | 0.00 | 57.5 | 0.74 | 76.0 | 0.31 | 70.8 | 79.08 |
| 克 州 | 57.7 | 3.02 | 61.0 | 4.35 | 45.0 | 0.05 | 73.5 | 0.03 | 73.7 | 0.15 | 70.0 | 0.08 | 59.8 | 7.67 |
| 喀什地区 | 62.6 | 56.99 | 63.3 | 14.58 | 49.7 | 0.28 | 68.7 | 0.36 | 70.0 | 0.62 | 50.2 | 0.16 | 62.5 | 72.98 |
| 和田地区 | 72.4 | 21.10 | 73.5 | 11.13 | 45.0 | 0.07 | 75.5 | 0.23 | 70.6 | 0.34 | 95.7 | 0.23 | 72.5 | 33.10 |
| 伊犁州（直属） | 73.0 | 32.55 | 76.8 | 3.24 | 33.0 | 0.29 | 32.4 | 0.12 | 66.9 | 0.95 | 80.0 | 0.39 | 72.4 | 37.54 |
| 塔城地区 | 69.4 | 26.97 | 80.8 | 2.19 | 49.7 | 0.25 | 88.1 | 0.14 | 46.0 | 0.20 | 87.1 | 0.40 | 70.0 | 30.14 |
| 阿勒泰地区 | 61.5 | 15.29 | 71.1 | 5.39 | 50.0 | 0.20 | 74.5 | 0.04 | 46.1 | 0.12 | 76.1 | 0.15 | 63.5 | 21.18 |
| 石河子市 | 70.7 | 1.15 | 70.0 | 0.20 | 41.2 | 0.46 | 78.0 | 0.01 | 82.4 | 0.33 | 79.9 | 0.30 | 66.0 | 2.45 |
| 全 疆 | 67.6 | 293.01 | 69.8 | 82.23 | 46.2 | 6.12 | 62.8 | 1.90 | 58.5 | 5.43 | 75.4 | 3.97 | 67.5 | 392.90 |

注：各行政区数据均包含兵团耗水率及耗水量。

2．废污水排放量

2014年全疆废污水排放总量为10.825亿t。其中城镇居民生活废污水排放量3.106亿t，占废污水排放总量的28.7％，第二产业废污水排放量6.071亿t，占废污水排放总量的56.1％，第三产业废污水排放量1.319亿t，占废污水排放总量的12.2％。

城镇居民生活、第二产业和第三产业排放的废污水量（不含火电厂直流式冷却水排放量和矿坑排水量）按照下式进行估算：

废污水排放量＝水源地取水量－输水损失量（含消耗和回归）－用户消耗量

2014年新疆行政分区废污水排放量见表13。

表13     　2014年新疆行政分区废污水排放量统计表

| 地级行政区 | 废 污 水 排 放 量 （亿t） | 合 计 （亿t） |
| --- | --- | --- |
|  | 城镇居民生活 | 第二产业 | 第三产业 |  |
| 乌鲁木齐市 | 0.772 | 1.007 | 0.227 | 2.007 |
| 克拉玛依市 | 0.086 | 0.519 | 0.029 | 0.633 |
| 吐鲁番地区 | 0.019 | 0.216 | 0.055 | 0.290 |
| 哈密地区 | 0.133 | 0.276 | 0.034 | 0.443 |
| 昌吉州 | 0.364 | 0.932 | 0.110 | 1.406 |
| 博 州 | 0.065 | 0.100 | 0.048 | 0.213 |
| 巴 州 | 0.174 | 0.835 | 0.211 | 1.220 |
| 阿克苏地区 | 0.447 | 0.356 | 0.000 | 0.803 |
| 克 州 | 0.036 | 0.048 | 0.017 | 0.102 |
| 喀什地区 | 0.193 | 0.241 | 0.175 | 0.609 |
| 和田地区 | 0.102 | 0.074 | 0.201 | 0.377 |
| 伊犁州（直属） | 0.357 | 0.526 | 0.134 | 1.017 |
| 塔城地区 | 0.201 | 0.211 | 0.057 | 0.469 |
| 阿勒泰地区 | 0.117 | 0.165 | 0.015 | 0.297 |
| 石河子市 | 0.038 | 0.564 | 0.007 | 0.610 |
| 全 疆 | 3.106 | 6.071 | 1.319 | 10.825 |

注：各行政区废污水排放量中包含兵团废污水排放量。

## (四）用水指标

2014年，全疆人均用水量为2505m3；农业综合（含农、林果草、鱼（补水）面积）亩均用水量619.7 m3，农田实灌亩均用水量601.5 m3/亩；城镇人均生活用水量为124.1 L/d，乡村人均生活用水量为82.6 L/d。按北疆、南疆、东疆统计分析，人均用水量分别为2070 m3、2953m3、1946 m3，农业综合亩均用水量分别为476.3m3/亩、730.1m3/亩、513.6 m3/亩，农田实灌亩均用水量分别为495.4 m3/亩、751.6m3/亩、568.3 m3/亩；万元工业增加值用水量分别为35.6 m3/万元、37.3 m3/万元、38.5 m3/万元。2014年北疆、南疆、东疆及全疆用水指标见图16。

图16  2014年全疆用水指标图

因受人口密度、经济结构、作物组成、节水水平、水资源条件等多种因素的影响，各州(市、地)的用水指标值差别很大。从人均用水量看，大于4000 m3的有阿勒泰地区、阿克苏地区、塔城地区、巴州；2000～4000 m3的为克拉玛依市、吐鲁番地区、昌吉州、博州、克州、喀什地区及和田地区，最小的乌鲁木齐市为421.0m3。从农业综合亩均用水量看，大于等于700 m3/亩的地（州）为和田、喀什、阿克苏地区，其中最大的和田地区为838.5 m3/亩，最小的塔城地区为391.5m3/亩；各州(市、地)农田实灌亩均用水量最大为和田地区的903.6m3/亩，最小的昌吉州为418.7 m3/亩。2014年各地级行政区用水指标统计见表14。

表14               2014年新疆行政分区主要用水指标分析表

| 行政分区 | 人均GDP (万元) | 人 均 用水量 (m3) | 万元GDP 用水量 (m3) | 万元工业增加值 用水量 (m3) | 农田实灌 亩 均 用水量 (m3) | 农业综合 亩 均 用水量 (m3) | 人均生活用水量(L/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 城镇生活 | 农村生活 |
| 乌鲁木齐市 | 9.22 | 421.0 | 45.7 | 29.6 | 584.5 | 535.6 | 153.4 | 123.3 |
| 克拉玛依市 | 28.66 | 2168.0 | 75.7 | 17.8 | 518.0 | 508.0 | 177.2 |  |
| 吐鲁番地区 | 3.98 | 2025.7 | 508.8 | 38.3 | 758.5 | 597.7 | 124.4 | 105.4 |
| 哈密地区 | 6.52 | 1860.6 | 285.4 | 38.7 | 454.7 | 437.5 | 126.3 | 109.9 |
| 昌吉州 | 7.05 | 3183.7 | 451.8 | 49.5 | 418.7 | 415.8 | 135.1 | 106.8 |
| 博 州 | 5.23 | 3328.7 | 636.9 | 46.6 | 492.7 | 490.5 | 131.1 | 109.8 |
| 巴 州 | 8.00 | 4021.1 | 502.7 | 29.2 | 597.3 | 595.1 | 112.1 | 94.3 |
| 阿克苏地区 | 2.76 | 4116.6 | 1489.1 | 50.0 | 747.9 | 707.7 | 124.0 | 98.9 |
| 克 州 | 1.50 | 2148.4 | 1435.7 | 60.3 | 674.1 | 671.4 | 99.0 | 79.7 |
| 喀什地区 | 1.48 | 2510.3 | 1696.4 | 47.8 | 805.7 | 795.7 | 95.4 | 64.8 |
| 和田地区 | 0.88 | 2020.2 | 2299.2 | 124.0 | 903.6 | 838.5 | 97.1 | 65.7 |
| 伊犁州（直属） | 2.47 | 1722.3 | 698.1 | 58.7 | 542.1 | 501.9 | 122.6 | 109.2 |
| 塔城地区 | 5.65 | 4098.1 | 725.3 | 33.0 | 440.1 | 391.5 | 105.6 | 107.9 |
| 阿勒泰地区 | 3.34 | 4934.1 | 1477.9 | 51.7 | 690.0 | 673.2 | 129.3 | 78.4 |
| 石河子市 | 4.60 | 582.2 | 126.7 | 82.9 | 534.9 | 496.5 | 126.8 |  |
| 全 疆 | 3.99 | 2505.1 | 628.0 | 41.6 | 619.7 | 601.5 | 124.1 | 82.6 |

注：(1) 2014年全疆工业增加值当年价3179.6亿元（含规模以下工业增加值28.31亿元），其中石油及天然气开采业增加值1165.23亿元，其它行业工业增加值2014.37亿元，扣除石油天然气开采业后，全疆万元工业增加值用水量为65.8 m3。

(2)农业综合灌溉面积含农田实灌面积、林果草灌溉面积及鱼塘补水面积。

# 五、水体水质

## (一) 水资源质量

2014年，对66条主要河流170个重点河段的137水功能区进行了监测评价。评价方法执行《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）的要求。评价项目选用pH、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、化学耗氧量、五日生化需氧量、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、硫化物等指标。

1.河流水质

新疆2014年全年期水质评价总河长为14415 km，其中Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类、劣Ⅴ类水质河长分别为13128km、958 km、329km，分别占91.1%、6.6%、2.3%。

丰水期水质评价总河长为14415km，其中Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类、劣Ⅴ类水质河长分别为13945km、464km、6km，分别占96.7%、3.3%、0.0%。

枯水期水质评价总河长为13491km，其中Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类、劣Ⅴ类水质河长分别为12067km、1101km、323km，分别占89.4%、8.2%、2.4%。

受污染河流超标项目为：克孜河氨氮、五日生化需氧量超标；玛纳斯河、克孜河、匹里青河总磷超标；水磨河化学需氧量、五日生化需氧量及氨氮超标；额敏河氨氮超标。

2014年新疆河流全年期水质基本情况见图17。

图17    2014年新疆河流全年期水质分类状况图

# 2.水资源二级区水质状况如下：

（1）吐哈盆地小河区

包括哈密盆地和吐鲁番盆地诸小河，总评价河长259km。全年各时期水质均符合或优于地表水Ⅲ类水质标准。

（2）天山北麓诸河区

包括玛纳斯河、金沟河、头屯河、乌鲁木齐河、水磨河、博尔塔拉河、精河、奎屯河和四棵树河。总评价河长1882km。全年期有劣Ⅴ类河长6km，占评价河长0.3%；丰水期有Ⅳ类河长220km，占评价河长11.7%，丰水期有Ⅴ类河长169km，占评价河长9.0%，丰水期有劣Ⅴ类河长6km，占评价河长0.3%；枯水期有Ⅳ类河长69km，占评价河长3.7%，枯水期有Ⅴ类河长6km，占评价河长0.3%。

本区受污染河流为玛纳斯河，主要超标项目为总磷；水磨河化学需氧量、五日生化需氧量及氨氮超标。

（3）塔里木河源流区

包括和田河、阿克苏河、叶尔羌河、喀什噶尔河、渭干河和开孔河水系诸河流。总评价河长6161km。全年期有Ⅳ类河长388km，占评价河长6.3 %，全年期有劣Ⅴ类河长323km，占评价河长5.2%；枯水期有劣Ⅴ类河长323km，占评价河长5.2%。

本区受污染河流为克孜河，主要超标项目为氨氮、总磷及五日生化需氧量。

（4）塔里木河干流区

2014年度监测河段1083km，本区个别河流氟化物超标。

（5）昆仑山北麓诸小河区

包括克里雅河和车尔臣河。总评价河长1157km，全年各水期无超标河段。

（6）其它分区

包括额尔齐斯河、乌伦古河流域、额敏河及伊犁河流域，总评价河长3813km。全年期有Ⅳ类河长15km，占评价河长0.4%；丰水期有Ⅳ类河长15km，占评价河长0.4%，Ⅴ类河长60km，占评价河长1.5%；枯水期有Ⅳ类15km，占评价河长0.4%。

本区个别河流氨氮超标。

各水资源二级区水质状况见表15及图18。

表15        2014年新疆水资源二级区主要河流水质概况评价表

| 水资源 二级区 | 时段 | 评价河长 | 全年期分类河长(km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 吐哈盆地 诸小河 | 全年期 | 259 | 224 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 汛 期 | 259 | 157 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非汛期 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天山北麓诸河 | 全年期 | 1882 | 464 | 916 | 496 | 0 | 0 | 6 |
|  | 汛 期 | 1882 | 81 | 1367 | 39 | 220 | 169 | 6 |
|  | 非汛期 | 1826 | 801 | 726 | 224 | 69 | 6 | 0 |
| 塔里木河源流 | 全年期 | 6161 | 3765 | 1685 | 0 | 388 | 0 | 323 |
|  | 汛 期 | 6161 | 2022 | 3627 | 512 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非汛期 | 6161 | 2428 | 2931 | 0 | 577 | 0 | 323 |
| 塔里木河干流 | 全年期 | 1083 | 0 | 190 | 398 | 495 | 0 | 0 |
|  | 汛 期 | 1083 | 190 | 398 | 495 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非汛期 | 588 | 0 | 154 | 0 | 36 | 398 | 0 |
| 昆仑山北麓诸小河 | 全年期 | 1157 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 汛 期 | 1157 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非汛期 | 1157 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它河流 | 全年期 | 3813 | 576 | 3026 | 196 | 15 | 0 | 0 |
|  | 汛 期 | 3873 | 393 | 2170 | 1235 | 15 | 60 | 0 |
|  | 非汛期 | 3933 | 1157 | 2611 | 90 | 15 | 0 | 0 |

图18   新疆水资源二级分区2014年河流水质分类图

# 3.湖、库水质

2014年度监测4个湖泊、9座水库。

乌伦古湖水质劣于Ⅴ类，主要超标项目为化学需氧量及氟化物；赛里木湖水质为Ⅰ类；艾比湖水质劣于Ⅴ类，主要超标项目为氨氮、氟化物及高锰酸盐指数；博斯腾湖本年度监测了大河口、扬水站、金沙滩和黄水沟水域，监控面积251km2，水质为Ⅲ类。

本年度监测评价的9座水库包括：小海子水库、黑孜水库、乌鲁瓦提水库、福海水库、635水库、乌拉泊水库、猛进水库、夹河子水库、柳沟水库，水质优良（优于和符合Ⅲ类水）的水库有8座，占评价水库总数的88.9%，其中猛进水库水质劣于Ⅴ类，占评价水库总数的11.1%，主要超标项目为化学需氧量、五日生化需氧量及总磷。

对湖泊、水库的营养状态评价表明，小海子水库、黑孜水库、乌鲁瓦提水库、福海水库、乌拉泊水库、夹河子水库、635水库、柳沟水库属于中营养，猛进水库属于轻度富营养；赛里木湖、博斯腾湖属于中营养，乌伦古湖属于轻度富营养，艾比湖属于重度富营养。

# 4.城市集中式供水水源地水资源质量

监测的城市集中供水地表水水源地有向首府乌鲁木齐供水的乌拉泊水库，2014年对乌拉泊水库监测12次，其基本项目和补充项目评价结果全部达标。

# 5.水功能区水质达标情况

2014年新疆参与全因子达标评价水功能区数量为137个，达标个数为117个，达标率为85%。新疆地表水功能区全因子达标状况见表16。

| 省级行政区 | 水资源一级区名称 | 功能区 | 全因子达标评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价数（个） | 达标数（个） | 达标率(%) |
| 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 | 西 北 诸 河 区 | 保护区 | 57 | 52 | 91% |
|  |  | 保留区 | 11 | 10 | 91% |
|  |  | 一级区水功能区 | 68 | 62 | 91% |
|  |  | 饮用水源区 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 农业用水区 | 48 | 39 | 81% |
|  |  | 渔业用水区 | 6 | 3 | 50% |
|  |  | 景观娱乐用水区 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 过渡区 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 排污控制区 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 二级区水功能区 | 67 | 55 | 82% |
|  |  | 功能区合计 | 137 | 117 | 85% |

表16   2014年新疆地表水水功能区全因子达标评价水质达标状况表

2014年新疆参与全因子达标评价重要江河湖泊水功能区69个，达标60个，达标率为87%；2014年新疆参与双因子达标评价重要江河湖泊水功能区69个，达标65个，达标率为94%。新疆重要江河湖泊水功能区达标状况见表17。

表17       2014年新疆重要江河湖泊水功能区达标状况表

| 省级行政区 | 水资源一级区名称 | 功能区 | 全因子评价 | 双因子评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价数（个） | 达标数（个） | 达标率(%) | 评价数（个） | 达标数（个） | 达标率(%) |
| 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 | 西 北 诸 河 区 | 保护区 | 24 | 21 | 88% | 24 | 24 | 100% |
|  |  | 保留区 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 一级区水功能区 | 30 | 27 | 90% | 30 | 30 | 100% |
|  |  | 饮用水源区 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 农业用水区 | 25 | 22 | 88% | 25 | 24 | 96% |
|  |  | 渔业用水区 | 6 | 3 | 50% | 6 | 3 | 50% |
|  |  | 景观娱乐用水区 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 过渡区 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 排污控制区 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 二级区水功能区 | 39 | 33 | 85% | 39 | 35 | 90% |
|  |  | 功能区合计 | 69 | 60 | 87% | 69 | 65 | 94% |

## (二) 泥沙

2014年，全疆各主要河流代表站实测年输沙量与常年相比，均有不同程度的减少，其中乌鲁木齐河英雄桥站、塔里木河阿拉尔站、奎屯河将军庙站比多年平均减少80%以上，库玛拉克河协合拉站、托什干河沙里桂兰克站、玛纳斯河肯斯瓦特站、乌伦古河二台站偏少50%以上，玉龙喀什河同古孜洛克站、克孜河卡拉贝利站偏少30%～40%，叶尔羌河卡群站年输沙量比多年平均减少10%。新疆河流监测站中，年平均含沙量最大的策勒河策勒站为5.68kg/m3,是多年平均值的57.4%；最小的卡依尔特斯河库威站，年平均含沙量为0.010kg/m3，仅为多年平均值的34.5%。2014年全疆河流出山口（上游无蓄水工程）控制站中，实测年输沙模数最大的是喀什地区的维他克河，维他克站实测年输沙模数1570t/km2；年输沙模数最小的是阿勒泰地区卡依尔特斯河，库威站实测年输沙模数为2.63t/km2。2014年新疆主要河流代表站年输沙量见表18。

表18           2014年新疆主要河流代表站年输沙量表

| 河 名 | 站 名 | 项 目 | 年平均输沙率（kg/s） | 年输沙量 （万t） | 年输沙模数（t/km2） | 年平均含沙量（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌伦古河 | 二 台 | 2014年 | 2.32 | 7.32 | 3.98 | 0.15 |
|  |  | 多年平均 | 5.5 | 17.4 | 9.45 | 0.18 |
| 奎屯河 | 将军庙 | 2014年 | 4.82 | 15.2 | 80 | 0.29 |
|  |  | 多年平均 | 27.6 | 87.1 | 459 | 1.3 |
| 玛纳斯河 | 肯斯瓦特 | 2014年 | 30.6 | 96.5 | 208 | 0.93 |
|  |  | 多年平均 | 101 | 318 | 685 | 2.39 |
| 乌鲁木齐河 | 英雄桥 | 2014年 | 0.518 | 1.63 | 17.1 | 0.071 |
|  |  | 多年平均 | 3.65 | 11.5 | 158 | 0.41 |
| 叶尔羌河 | 卡 群 | 2014年 | 832 | 2620 | 521 | 3.71 |
|  |  | 多年平均 | 922 | 2910 | 594 | 4.46 |
| 克孜河 | 卡拉贝利 | 2014年 | 258 | 814 | 607 | 3.59 |
|  |  | 多年平均 | 421 | 1330 | 987 | 6.31 |
| 库玛拉克河 | 协合拉 | 2014年 | 101 | 319 | 249 | 1.36 |
|  |  | 多年平均 | 504 | 1592 | 1227 | 3.28 |
| 托什干河 | 沙里桂兰克 | 2014年 | 49.2 | 155 | 80.9 | 0.91 |
|  |  | 多年平均 | 211 | 665 | 365 | 2.44 |
| 塔里木河 | 阿拉尔 | 2014年 | 114 | 358 |  | 1.56 |
|  |  | 多年平均 | 710 | 2240 |  | 5.01 |
| 玉龙喀什河 | 同古孜洛克 | 2014年 | 233 | 735 | 504 | 3.38 |
|  |  | 多年平均 | 352 | 1110 | 766 | 5.41 |

# 六、洪旱灾害

2014年，我区洪旱灾情总体是旱情大于汛情，局地暴雨洪水、山洪发生的范围及灾害造成的损失较历年同期偏小。但受前期大部地区降水偏少，河道来水、水库蓄水偏少以及大风扬沙天气等因素的影响，南疆大部和北疆西部地区特别是伊犁河流域出现了较为严重的旱情。

## (一)洪涝灾害

2014年春季，由于春季气温变化趋势有利于积雪逐步消融的因素影响，全疆各地未发生大的洪涝灾害损失，仅在北疆伊犁河谷、博州和阿勒泰地区西部的局部区域发生了中小量级融雪洪水。5月30日，布尔津河水量急速上涨，最大洪峰流量达1800m3/s，洪水造成下游冲乎尔镇、窝依莫克乡部分防洪基础设施受损，累计1000余亩农作物被淹，700余户农牧民被困，未造成人员伤亡；6月17日，吉木萨尔县山区突降暴雨、冰雹，半个多小时降水达20.8mm，暴雨引发山洪，导致该县新地乡三个村不同程度受灾，洪水冲淹农田2948亩，冲毁棚圈96间，导致88头（只）牲畜死亡，一人死亡，洪灾直接经济损失1022万元；8月8日，克州阿克陶县克孜勒陶乡突降暴雨引发山洪，在1村2小队宇华煤业有限公司矿点处形成泥石流，导致5名民工被埋。据统计，今年共有伊犁州（直属）、塔城地区、阿勒泰地区、博州、阿克苏地区、喀什地区、克州、和田地区等9个州（市、地）、18个县（市、区）受灾，受灾人口7.56万人,因灾死亡9人，倒塌房屋152间；农作物受灾面积11.286千公顷，死亡大牲畜0.554万头。洪涝灾害造成直接经济损失1.996亿元，其中水利设施经济损失0.338亿元(未包括兵团数据）。洪涝灾情发生的范围，灾害造成的损失较历年同期均偏小。

## (二)旱灾

受山区积雪偏少，降水和河道来水偏少，以及干热风持续的影响,我区南疆大部和北疆西部地区发生较为严重的旱情，特别是北疆伊犁河流域出现较为严重的旱情。据统计，今年全区农作物受旱面积达845万亩（包括旱地），是去年同期受旱面积的3.25倍；因旱成灾面积达547.55万亩，是去年同期的3.17倍；绝收面积66.5万亩。其中，伊犁州（直属）因旱成灾135.6万亩、喀什地区99万亩、和田地区54.63万亩、阿克苏地区40万亩、塔城地区49.5万亩。严重干旱草场面积达3200万亩,主要发生区域集中在伊犁河谷、塔额盆地、阿勒泰地区。天然放牧场及打草场产草量普遍减产30～40%，395多万头（只）牲畜无法正常放牧，牧民定居区有近72万亩草料地减产60%以上，50多万亩草料地基本绝收，因旱造成15.20万人、66.20万头大牲畜饮水困难，粮食作物损失28.47万吨，直接经济总损失10.76亿元（未包括兵团数据）。

# 七、重要水事

1月13日，全疆水利工作会议在乌鲁木齐市召开。2014年深化水利改革目标任务是：坚持以实施最严格水资源管理为核心，加快实现水资源管理统一化；坚持以保障各项水利建设顺利实施为目标，加快实现水利投资多元化；坚持以市场化配置水资源为导向，加快实现水的运营市场化；坚持以科技为先导，加快实现水利信息化。

5月23日，原隶属兵团第二师管理的大西海子水库正式移交塔管局管理。标志着塔里木河流域水资源统一调度管理又迈出了坚实的一步，为向大西海子水库以下绿色走廊输送生态水，逐步恢复塔里木河下游生态系统提供了进一步的保障。

6月17日，塔里木河下游大西海子水库老泄洪闸开闸泄水，拉开了第十五次向塔里木河下游生态输水的序幕。

《新疆维吾尔自治区取水许可管理办法》自治区第十二届人民政府第15次常务会议审议通过，自2014年7月1日起施行。办法规定了用水总量控制制度、取水许可限批制度、规划水资源论证制度；明确了自治区水行政主管部门及流域管理机构的取水许可审批权限。《新疆维吾尔自治区生产建设项目水土保持方案管理办法》出台，并于2014年7月1日正式施行，使自治区水土保持方案编制、审批、实施和监督管理工作步入了制度化、规范化的管理。

7月初，由于伊犁河流域发生了多年不遇的旱情，应哈萨克斯坦共和国请求，根据国家防总和自治区防办的安排部署，新疆水利厅实施了伊犁河向哈萨克斯坦共和国境内应急输水工作，得到哈萨克斯坦共和国有关部门的高度赞扬。

经自治区人民政府常务会议审议通过的《新疆水资源平衡论证报告》，于8月顺利通过水利部等八部委审查，认为《新疆水资源平衡论证报告》是新疆水资源开发、利用、节约、保护与管理和重大规划及建设项目水资源论证的基本依据。

9月25日，新疆自治区十二届人大常委会第十次会议审议通过《塔里木河流域水资源管理条例(修订）》。新修订的《条例》，进一步强化了塔里木河流域水资源统一管理，对维护塔里木河流域生态环境和长治久安具有深远意义。

10月16日，新疆叶尔羌河防洪治理工程开工仪式在喀什地区莎车县帕特木卡西防洪点举行。中共中央政治局委员、自治区党委书记张春贤，自治区党委副书记、自治区主席努尔·白克力，水利部党组副书记、副部长矫勇等领导出席了开工仪式。

2014年7月初，由于伊犁河流域发生了多年不遇的旱情，应哈萨克斯坦共和国请求，根据国家防总和自治区防办的安排部署，实施了伊犁河向哈萨克斯坦共和国境内应急调水工作，得到哈萨克斯坦共和国有关部门的高度赞扬。

《新疆水资源公报》编委会成员

主  编:

副主编:  张志良  张幸福

编  委:  （以姓氏笔画为序）

王志杰  王永增  王  忠  李湘权  张旭明

胡卫东  阎  海  曹泽红  景  明

《新疆水资源公报》编写成员单位

新疆维吾尔自治区水利厅

新疆生产建设兵团水利局

新疆维吾尔自治区水文局

各州、市、地水利（水务）局

厅直属流域管理机构

《新疆水资源公报》编写组

组  长：陈  鹏

副组长：尤平达

成  员：（以姓氏笔画为序）

巴  新  尹云鹏  李  绅  房  睿  张卫国

周和平  董海燕  谢源源  狄瑞  王鹏  陆璐

马心依

# Text boxes

图6  新疆维吾尔自治区

图7    新疆维吾尔自治区

666

图9  新疆维吾尔自治区